海南省澄迈县2019年第一季度危险废物国家重点监控企业废气监督性监测结果

| 所在地 | 污染源名称 | 监测点位称 | 监测日期 | 排放标准 | 监测项目 名称 | 污染物 实测浓度 | 污染物折算浓度 | 排放标准限值 | 标准限值单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 澄迈县 老城经济开发区 | 中电国际 新能源海南有限公司 老城区海口环保发电厂 | 1#焚烧炉废气处理设施出口烟道 | 2018/2/19 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014 | 二氧化硫 | 9 | 9 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 123 | 123 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物 （以Cd+Tl计） | 0.00007 | 0.00007 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 8.7 | 8.7 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 19 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.03037 | 0.03037 | 1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 5.2 | 5.2 | 60 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 2#焚烧炉废气处理设施出口烟道 | 2018/2/19 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014 | 二氧化硫 | 9 | 9 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 123 | 123 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00005 | 0.00005 | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物 （以Cd+Tl计） | 0.000289 | 0.000289 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 7.8 | 7.8 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 19 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.02674 | 0.02674 | 1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 |  |  | 60 | mg/m3 | 是 |  |  |

续表

| 所在地 | 污染源名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 排放标准 | 监测项目 名称 | 污染物 实测浓度 | 污染物折算浓度 | 排放标准限值 | 标准限值单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 澄迈县 老城经济开发区 | 海口中电环保发电有限公司（老城环保发电厂） | 3#焚烧炉废气处理设施出口烟道 | 2018/2/19 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014 | 二氧化硫 | <3.0 | <3.0 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 82 | 88 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物 （以Cd+Tl计） | 0.00018 | 0.00019 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 8.5 | 9.1 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 8 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.04095 | 0.0436 | 1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 8.1 | 8.7 | 60 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 4#焚烧炉废气处理设施出口烟道 | 2018/2/19 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014 | 二氧化硫 | <3.0 | <3.0 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 142.3 | 108 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物 （以Cd+Tl计） | 0.00078 | 0.00059 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 15.6 | 12 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <1.25 | <1.25 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.05224 | 0.0397 | 1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 7.1 | 5.3 | 60 | mg/m3 | 是 |  |  |